## Slide 1: BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN HỌC THIẾT KẾ LUẬN LÝ SỐ CE118.P14
GV: TS. TRẦN THỊ ĐIỂM
SVTH MSSV
NGUYỄN HOÀNG TẤN 22521316
VÕ THIỆN HẢI QUÂN 22521194
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT

## Slide 2: NỘI DUNG ĐỀ TÀI
  MỤC LỤC
  Tổng Quan Về MIPS
  Tổng Quan Về Thiết Kế
  Các Khối Trong Datapath
  Kết Quả Thực Thi
  Phương Pháp Tối Ưu Hóa
  Kết Thúc
DATAPATH CHO BỘ XỬ LÝ MIPS VÀ TỐI ƯU HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PIPELINE

## Slide 3: NỘI DUNG ĐỀ TÀI
  Tổng Quan Về MIPS
DATAPATH CHO BỘ XỬ LÝ MIPS VÀ TỐI ƯU HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PIPELINE

## Slide 4: Tổng Quan Về Kiến Trúc MIPS
  Sơ bộ về kiến trúc của MIPS:
MIPS là một kiến trúc vi xử lý RISC (Reduced Instruction Set Computing) với thiết kế đơn giản và hiệu quả.
Nó sử dụng bộ lệnh đơn giản, thực thi hầu hết trong một chu kỳ xung nhịp, pipeline 5 giai đoạn (IF, ID, EX, MEM, WB) để tăng hiệu suất và giảm độ trễ ( giúp tối ưu hóa xử lý lệnh song song).
MIPS có 32 thanh ghi đa năng (32-bit), hỗ trợ các lệnh toán học, logic, truy cập bộ nhớ, và nhảy điều khiển. Kiến trúc này tối ưu cho các hệ thống nhúng nhờ khả năng mở rộng và hiệu quả năng lượng.
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
Hình ảnh kiến trúc MIPS căn bản

## Slide 5: NỘI DUNG ĐỀ TÀI
  Tổng Quan Về Thiết Kế
DATAPATH CHO BỘ XỬ LÝ MIPS VÀ TỐI ƯU HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PIPELINE

## Slide 6: Tổng Quan Về Thiết Kế
  Tương tự như datapath căn bản, sơ đồ kế bên có thêm một số khối để xử lý các lệnh JR, Jump,..
  Các khối được thiết kế thêm:
    Khối JR Control
    Khối PC ( Xử lý với các lệnh nhảy và lệnh Branch)
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT

## Slide 7: NỘI DUNG ĐỀ TÀI
  Các Khối Trong Datapath
DATAPATH CHO BỘ XỬ LÝ MIPS VÀ TỐI ƯU HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PIPELINE

## Slide 8: Các Khối Thiết Kế Trong Datapath MIPS
Datapath của bộ xử lý MIPS được nhóm thiết kế như hình vẽ kế bên, gồm :
Khối PC
Khối Instruction Memory
Khối Register
Khối Control unit
Khối Sign_Zero _Extend
Khối JR control
Khối ALU Control
Khối ALU
Khối Data Memory
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT

## Slide 9: Các Khối Thiết Kế Trong Datapath MIPS
1. Khối PC
Chức năng chính:
Lưu trữ địa chỉ lệnh hiện tại được CPU đang thực thi.
Tăng địa chỉ để trỏ đến lệnh tiếp theo
Chuyển điều khiển (Branch, Jump)
+ Với lệnh Branch: PC sẽ nhảy đến địa chỉ mới nếu điều kiện Branch thỏa mãn
+ Với lênh Jump: PC sẽ được gán trực tiếp với địa chỉ trong lệnh.
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT

## Slide 10: Các Khối Thiết Kế Trong Datapath MIPS
2. Khối Instruction Memory
Chức năng chính:
Lưu trữ mã lệnh (32 bit) của chương trình
Truy xuất lệnh theo địa chỉ từ PC
Cung cấp lệnh để giải mã và thực thi
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT

## Slide 11: Các Khối Thiết Kế Trong Datapath MIPS
3. Khối Register
Chức năng chính:
Lưu trữ dữ liệu tạm thời trong 32 thanh ghi ( mỗi thanh ghi có độ dài 32 bit ).
Với mỗi lệnh, cho phép đọc nhiều nhất hai thanh ghi và cho phép ghi nhiều nhất vào một thanh ghi
Tín hiệu RegWrite cho phép ghi vào một thanh ghi hay không
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT

## Slide 12: Các Khối Thiết Kế Trong Datapath MIPS
4. Khối Control Unit
Chức năng chính:
Với đầu vào Opcode ( 6 bit) và trường funct ( nếu có ) từ lênh.
Đầu ra gồm các tín hiệu điều khiển để đảm bảo mỗi lệnh được thực hiện chính xác .
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT

## Slide 13: Các Khối Thiết Kế Trong Datapath MIPS
5. Khối Zero_Sign_Extend ( Gộp chung hai khối Sign Extend và Zero Extend )
Chức năng chính:
Mở rộng số bit từ 16 bit ( Immediate) đối với các lệnh loại I lên 32 bit mà vẫn giữ nguyên giá trị.
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT

## Slide 14: Các Khối Thiết Kế Trong Datapath MIPS
6. Khối JR_Control
Chức năng chính:
Chịu trách nhiệm phát hiện và kích hoạt điều khiển khối JR Control để thực hiện lệnh Jr ( Jump register)
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT

## Slide 15: Các Khối Thiết Kế Trong Datapath MIPS
7. Khối ALU Control
Chức năng chính:
- Đảm bảo ALU thực hiện chính xác các phép tính được yêu cầu bằng cách giải mã tín hiệu từ Control Unit và trường funct.
Giải mã tín hiệu ALUOp (3 bit) để xác định đó là loại lệnh gì.
Tín hiệu ALU Control gồm 4 bit để thực chọn phép toán chính xác
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT

## Slide 16: Các Khối Thiết Kế Trong Datapath MIPS
8. Khối ALU
Chức năng chính:
Thực hiện các phép toán số học và logic dựa vào tín hiệu của ALU Control.
Gồm các phép tính:
+ R-Type: add, and, nor, or, slt, sub, sra
Subu, addu,
+ I- Type: addi, andi, ori, slti, sltiu, lw,
Sw,
+ Lệnh Branch: bne, beq,
+ Lệnh nhảy: jump, jr
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT

## Slide 17: Các Khối Thiết Kế Trong Datapath MIPS
8. Khối ALU
Các lệnh được mã hóa và thực hiện theo bảng
MIPS Reference Data bên.
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT

## Slide 18: Các Khối Thiết Kế Trong Datapath MIPS
9. Khối Data Memory
Chức năng chính:
Chịu trách nhiệm lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ bộ nhớ.
Nhận địa chỉ từ các thanh ghi, thực hiện thao tác đọc/ ghi và trả về kết quả.
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT

## Slide 19: NỘI DUNG ĐỀ TÀI
  Kết Quả Thực Thi
DATAPATH CHO BỘ XỬ LÝ MIPS VÀ TỐI ƯU HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PIPELINE

## Slide 20: Kết Quả Thực Thi
Tập lệnh dùng để kiểm tra kết quả của chương trình:
VD1:
addi $t0, $t0, 1
addi $t1, $t1, 17
sub $t2, $t1, $t0
addi $t3, $t3, 200
sw $t3, 8($t2)
lw $t4, 8($t2)
Tổng số chu kì thực thi: 6 x 6(lệnh) = 36 chu kì
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
Đối với mỗi lệnh thì sẽ được thực thi trong 5 chu kì, nhưng cần phải thêm 1 chu kỳ nữa để thanh ghi PC nạp lệnh kế tiếp (PC+4)

## Slide 21: Kết Quả Thực Thi
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
addi $t0, $t0, 1
Giá trị của phép tính được lưu tại thanh ghi thứ 8
addi $t1, $t1, 17
Giá trị của lệnh addi được lưu tại thanh ghi thứ 9
sub $t2, $t1, $t0
Giá trị của lệnh sub được lưu tại thanh ghi thứ 10
addi $t3, $t3, 200
Giá trị của lệnh addi được lưu tại thanh ghi thứ 11
sw $t3, 8($t2)
lw $t4, 8($t2)
Tải dữ liệu vào thanh ghi thứ 12 từ địa chỉ của thanh ghi thứ 10 cộng với 8 byte

## Slide 22: Kết Quả Thực Thi
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
Riêng lệnh sw $t3, 8($t2)
Lưu giá trị của thanh ghi $t3 vào bộ nhớ tại địa chỉ tính từ giá trị của $t2 + 8 byte.
Như hình bên thì giá trị 200 sẽ được lưu vào vùng nhớ
từ 24-27.

## Slide 23: Kết Quả Thực Thi
Tập lệnh dùng để kiểm tra kết quả của chương trình:
VD2:
addi $t1, $zero, 10
addi $t2, $t1, 5
sll $t3, $t2, 2
srl $t4, $t3, 1
Tổng số chu kì thực thi: 6 x 4 (lệnh) = 24 chu kì
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
Đối với mỗi lệnh thì sẽ được thực thi trong 5 chu kì, nhưng cần phải thêm 1 chu kỳ nữa để thanh ghi PC nạp lệnh kế tiếp (PC+4)

## Slide 24: Kết Quả Thực Thi
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
Tương tự ví dụ 1:
addi $t1, $zero, 10
addi $t2, $t1, 5
sll $t3, $t2, 2
Dịch trái giá trị của $t2 2 bit và lưu vào thanh ghi $t3
srl $t4, $t3, 1
Dịch phải giá trị của $t3 1 bit và lưu vào thanh ghi $t4

## Slide 25: Kết Quả Thực Thi
Tập lệnh dùng để kiểm tra kết quả của chương trình:
VD3:
addi $t0,$t0,3
addi $t1,$t1,4
slt $s0,$t0,$t1
beq $t0,$t1,branch
sub $t2,$t1,$zero
branch:
add $t3,$t0,$t1
Tổng số chu kì thực thi: 6 x 6 (lệnh) = 36 chu kì
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
Đối với mỗi lệnh thì sẽ được thực thi trong 5 chu kì, nhưng cần phải thêm 1 chu kỳ nữa để thanh ghi PC nạp lệnh kế tiếp (PC+4)

## Slide 26: Kết Quả Thực Thi
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
Tương tự ví dụ 1 và 2 :
addi $t0,$t0,3
addi $t1,$t1,4
slt $s0,$t0,$t1
beq $t0,$t1,branch
(Vì $t0 != $t1 nên thưc hiện lệnh tiếp theo)
sub $t2,$t1,$zero
branch:
add $t3,$t0,$t1

## Slide 27
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA
TRIỂN KHAI BỘ XỬ LÝ RISC DỰA TRÊN MIPS32 BIT BẰNG CADENCE
NGUỒN:
DOI: 10.1109/ICACCCT.2014.7019240
XUẤT BẢN : Hội nghị quốc tế IEEE năm 2014 về công nghệ truyền thông, điều khiển và máy tính tiên tiến
NGÀY HỘI NGHỊ: 08-10 tháng 5 năm 2014
NGÀY THÊM VÀO IEEE XPLORE : 26 tháng 1 năm 2015
TÁC GIẢ:
Mohit N. Topiwala
Department Of Electronics and Communication, Sk. M Universitv, Chennai, India
N. Saraswathi
Department Of Electronics and Communication, Sk. M Universitv, Chennai, India

## Slide 28: Phương Pháp Tối Ưu Hóa
Tóm tắt cách tối ưu hóa:
Kiến trúc: Sử dụng kĩ thuật Pipeline 5 giai đoạn bao gồm :
IF( Instruction Fetch): Lấy lệnh từ bộ nhớ .
ID (Instruction Decode): Giải mã lệnh, đọc thanh ghi.
EX (Execute): Thực hiện phép toán hoặc tính địa chỉ.
MEM (Memory Access): Truy cập bộ nhớ (nếu cần).
WB (Write Back): Ghi kết quả vào thanh ghi.
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
MIPS Pipelined Process Datapath

## Slide 29: Phương Pháp Tối Ưu Hóa
Pipeline cải tiến:
Bổ sung thêm hai module:
Hazard Detection Unit
Data Forwarding Unit
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
Pipelined Architecture With Improved Datapath

## Slide 30: Phương Pháp Tối Ưu Hóa
Khối Hazard Detection Unit:
Tập trung chủ yếu về Data Hazard (Xung đột dữ liệu).
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
Pipelined Architecture With Improved Datapath
Đây là ví dụ cụ thể để hình dung về Data Hazard (Xung đột dữ liệu):

## Slide 31: Phương Pháp Tối Ưu Hóa
Khối Data Forwarding Unit:
là giải pháp cho Data Hazard (Xung đột dữ liệu), giúp cung cấp toán hạng kết quả cho những lệnh phụ thuộc ở phía sau ngay khi nó được tính toán
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
Pipelined Architecture With Improved Datapath
Đây là ví dụ cụ thể để hình dung về Data Forwarding Unit(Giải quyết vấn đề xung đột dữ liệu)

## Slide 32: Ý Tưởng Thiết Kế Pipeling
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
Ý tưởng thiết kế tối ưu :
Thêm 4 khối mới:
Khối Stall Control Unit ( Phát hiện xung đột dữ liệu)
Khối Forwarding Unit (Xử lý xung đột dữ liệu)
Khối Flush Unit (phát hiện xung đột điều khiển)
Khối Discard Instruction ( Loại bỏ các lệnh trước lệnh nhảy nếu điều kiện nhảy đúng)

## Slide 33: Kết Quả Thực Thi
Thực thi chương trình tính tổng từ 1 đến n (pipeline)
addi $t1,$zero,100
addi $t2, $t2,0
addi $t3,$t3,0
loop:
addi $t2,$t2,1
add $t3,$t3,$t2
bne $t2,$t1,loop
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
)

## Slide 34: Kết Quả Thực Thi
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
)

## Slide 35: NỘI DUNG ĐỀ TÀI
  Kết Thúc
DATAPATH CHO BỘ XỬ LÝ MIPS VÀ TỐI ƯU HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP PIPELINE

## Slide 36: Cảm Ơn Cô Và Các Bạn Đã Lắng Nghe!
Tuesday 5/11/2024 – ĐHQG TPHCM – UIT – KTMT
Pipelined Architecture With Improved Datapath